Zał. nr 2 do SIWZ
Specyfikacja techniczna samochodu 9-cio osobowego
II przetarg nieograniczony

Oferowany samochód marki …......................., model …..........................................

Parametr wymagany
• fabrycznie nowy, rok produkcji 2016
• rozstaw osi powyżej 3300 mm
• lakier akrylowy – bez dopłaty - kolor do ustalenia
• silnik wysokoprężny, turbodoładowany, powyżej 100 KM
• Samochód spełniający normy emisji spalin Euro 5 na podstawie świadectwa homologacji pojazdu, tj. dopuszczalne wartości emisji zanieczyszczeń spalin: emisja CO – maksimum 152 mg/km emisja NOx – maksimum 174,8 mg/km; emisja THC– maksimum 41,1 mg/km. • Poziom emisji dwutlenku węgla, mierzony według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych - CO2 - nie więcej niż 193 g/km. • Średnia wartość zużycia energii w cyklu łączonym - nie większa niż 284,9 MJ/100 km, przyjmując że 1l oleju napędowego zawiera 37 MJ energii (MJ – megadżul)
• oryginalne kombi 9-cio osobowe o długości powyżej 5 m

 Wyposażony w:

Parametr wymagany	Parametr oferowany / Tak/ Nie
immobiliser + autoalarm
centralny zamek z pilotem
izolacja dźwiękowo - termiczna
wspomaganie układu kierowniczego
 układ hamulcowy z ABS
hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu
system kontroli trakcji: układ EDS lub równoważny
system kontroli trakcji: układ ASR lub równoważny
system kontroli trakcji: układ MSR lub równoważny
system kontroli trakcji: układ ESP
niezależne zawieszenie przednie i tylne ze stabilizatorem
 obrotomierz elektroniczny
 regulowane i podgrzewane elektrycznie lusterka boczne
skrzynia biegów min. 5-biegowa mechaniczna
 klimatyzacja automatyczna 3-strefowa – regulacja z nawiewem w przedziale pasażerskim
 poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
 pasy bezpieczeństwa z napinaczami dla kierowcy i pasażera
 zagłówki z regulacja wysokości na wszystkich siedzeniach
 regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach
 zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy
 całkowite przeszklenie pojazdu, szyby termoizolacyjne/ atermiczne
 wycieraczki szyby przedniej z regulacją prędkości i spryskiwaczem
 przesuwane prawe drzwi boczne
 tylne drzwi otwierane na boki 0 180 0 z szybą ogrzewaną, wycieraczkami i spryskiwaczem
 czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa dla kierowcy
 oświetlenie w podsufitce + gniazdo 12V w kabinie
 wentylacja kabiny z recyrkulacją, filtr przeciwpyłowy
 drugi wymiennik ciepła z osobną regulacją i nawiewami na przedział pasażerski
 elektrycznie regulowane przednie szyby boczne
 fotel kierowcy z regulacją wysokości i podparciem odcinka lędźwiowego
 wyjmowany i składany drugi i trzeci rząd siedzeń
 zamontowany hak holowniczy
 wszystkie siedzenia wyposażone w 3-punktowe pasy bezwładnościowe
 światła do jazdy dziennej włączane automatycznie
 sygnał dźwiękowy informujący o niewyłączonych światłach
 lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego, awarii układu hamulcowego i poziomu płynu
 reflektory przednie halogenowe + regulacja zasięgu
 trzecie światło stop + światło przeciwmgielne z tyłu
 pełna tapicerka przedziału pasażerskiego, podsufitka welurowa lub materiałowa, pełne tapicerowanie boków pojazdu
 zamontowane belki dachowe
 zamontowany na belkach box dachowy
 przygotowanie do montażu radia – antena, głośniki szerokopasmowe
 radio CD/ RDS/ MP3
 gaśnica, trójkąt, apteczka, podnośnik
 fartuchy przeciwbłotne
 dywaniki gumowe
 pełnowymiarowe koło zapasowe

Warunki dostawy:
a) wykonawca zobowiązuje się dostarczyć samochód do siedziby Zamawiającego na swój własny koszt i odpowiedzialność.
b) Dostarczony samochód musi spełniać wymagania przepisów prawa, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego.
c) Wykonawca wraz z samochodem ma obowiązek dostarczyć:
1. oryginalna instrukcje obsługi w języku polskim,
2. książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu
3. książkę przeglądów serwisowych.
4. dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu
a) fakturę VAT,
b) świadectwo zgodności WE,
c) dokument potwierdzający posiadanie akcyzy,
d) kartę pojazdu.

Warunki gwarancji:
- gwarancja 24 miesiące bez limitu kilometrów
- 144 miesięcy na perforację elementów nadwozia
- 36 miesięcy na powłokę lakierniczą

............................... dnia ..............................                 ...............................................................
                                                                  (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)